## Slide 1: معايير السلامة في بيئة المنزل
الوقاية من الحوادث الكهربائية
جمعية اصدقاء البيئة

## Slide 2: السلامة في استخدام الأدوات الكهربائية المنزلية
في كل عام ، يصاب العديد من الأشخاص داخل منازلهم أو
حولها بسبب الكهرباء.
يعود السبب إلى انعدام ظروف السلامة ، مثل زيادة الحمل على
الدوائر الكهربائية ، أو تلف العوازل ، أو سوء استخدام
وصلات الأسلاك والمنتجات الكهربائية مما يؤدي إلى احتمال
حدوث حرائق أو صدمة كهربائية.

## Slide 3: الأخطار التي تهدد السلامة
طالع هذا العرض ، وخذ بضع دقائق للبحث عن
الأخطار الكهربائية التي تهدد السلامة في منزلك، ثم
اعمل على تلافيها.
إنك لن تضيع وقتك ، بل قد تمنع وقوع حادث كهربائي
يهدد السلامة ، أو ربما تنقذ حياة أحد أفراد عائلتك.

## Slide 4: 1- سوء التمديدات الكهربائية
عدم مناسبة الكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار بها.
عدم وضع أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير معزولة.
استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة وترك كابلات كهربائية مكشوفة .
تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو الفتحات المماثلة أو تحت السجاد.
تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها بتوصيل عدة أجهزة على مقبس واحد

## Slide 5: 2- الإهمال وعبث الأطفال
عدم وضع وسيلة حماية للمقابس الكهربائية غير المستعملة لحماية الأطفال من العبث بها أو نزع القابس من المقبس بعنف.
لمس الأجهزة والمفاتيح الكهربائية والأيدي مبتلة بالماء
عدم فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء أعمال الصيانة والإصلاح.
عدم الحذر عند استعمال الأدوات الكهربائية في الحمام أو المطبخ .

## Slide 6: 3- إهمال أعمال الصيانة الدورية والعلاجية
عدم إجراء الكشف والاختبار الدوري على التمديدات والأجهزة الكهربائية .
عدم مراجعة الأحمال الكهربائية والتأكد من ملائمتها للقواطع والأسلاك.

## Slide 7: الأسلاك الكهربائية
تأكد من أن الأسلاك الكهربائية في حالة جيدة-غير عارية أو متشققة.
نظّم الأسلاك بحيث لا تطأها الأقدام.
لا تستخدم الدبابيس أو المسامير لتثبيت الأسلاك إلى الحائط أو اللوحة القاعدية أو أي شيء آخر.
لا تضع الأسلاك أسفل السجاد أو الأثاث.

## Slide 8: القوابس
لا تقم بإدخال القابس بالقوة
لا تنزع أبداً الإصبع الثالث للمقبس الثلاثي
يستخدم الإصبع الثالث لتوصيل الجهاز بالأرض لغرض منع الصعقة الكهربائية.

## Slide 9: وصلات التمديد
اعمل على عدم زيادة تحميل الأسلاك.
استخدم وصلات التمديد لفترة مؤقتة فقط ؛
استخدم وصلات التمديد ذات الغطاء الواقي لحماية أطفالك

## Slide 10: المقابس
افحص المقابس للتأكد من عدم وجود أي ارتخاء
استبدل أغطية الحائط المفقودة أو المكسورة.
تأكد من وجود الأغطية الواقية فوق كل المقابس غير المستخدمة والتي في متناول الأطفال.
تفادى زيادة الحمل الكهربائي على المقابس.

## Slide 11: فاصل التيار الآلي
استخدم فاصل التيار الآلي في المناطق التي يحتمل أن تصلها المياه لتفادي حدوث تماس.
اختبر فاصل التيار الآلي من فترة لأخرى طبقاً لتعليمات المصنّع للتأكد من سلامة تشغيلها.

## Slide 12: الكهرباء ومصادر المياه
لا تترك الأجهزة الموصلة بالكهرباء في مكان يعرضها للتماس مع الماء.
إذا وقع الجهاز الموصول بمصدر الكهرباء في الماء ، لا تحاول أبداً أن تخرجه بيدك ، حتى لو كان مطفأً. ابدأ أولاً بفصل مصدر الكهرباء من لوحة التحكم ، ثم افصل الجهاز.
إذا تعرض أحد الأجهزة للبلل ، لا تستخدمه إلاّ بعد فحصه لدى أحد الفنيين.

## Slide 13: لمبات الإضاءة
تأكد من أن فولطية جميع اللمبات المركبة مناسبة لإطار التثبيت.
تأكد من أن اللمبات مثبتة جيداً. إن اللمبة المرتخية قد تصبح مفرطة الحرارة.
تؤدي الفولطية المرتفعة إلى أن تصبح اللمبة مفرطة الحرارة.

## Slide 14: قواطع الدوائر والفيوزات
تأكد من أن حجم قواطع الدوائر والفيوزات هو المناسب لمقدار التيار في الدائرة ، واطلب من فني الكهرباء أن يحدد ويسجل الحجم الواجب استخدامه.
استبدل الفيوزات دائماَ بأخرى من نفس الحجم.

## Slide 15: أجهزة الترفيه والكمبيوتر
تأكد من أن الأجهزة في حالة جيدة وتعمل جيداً ؛ تأكد من عدم وجود تشققات أو تلف الأسلاك ، أو المقابس ، أو الموصلات.

## Slide 16: السلامة خارج المنزل
لا تستخدم أجهزة قص العشب أو غيرها من الأدوات الكهربائية أثناء المطر ، أو فوق عشب رطب ، أو في ظروف البلل.
افحص الأدوات الكهربائية وأجهزة قص العشب الكهربائية قبل استخدامها للتأكد من عدم وجود أسلاك عارية ، أو قوابس مكسورة ، أو أغلفة متشققة أو مكسورة.

## Slide 17: أجهزة التدفئة
أبعد المدفأة مسافة لا تقل عن متر واحد عن أي مادة قابلة للاشتعال، مثل الفراش، والملابس، والستائر، والأثاث، والسجاد.
لا تستخدم المدفأة في الغرف التي بها أطفال بدون مرافقين.
تذكر أن تفصل المدفأة وانزع القابس في حالة عدم الاستخدام.

## Slide 18: الأمن والسلامة في المكتب
الانتباه إلى علامات وجود أخطاء في الكهرباء مثل:
سخونة المقابس الكهربائية المتصلة بالجدار
اختلاف في توهج الأضواء وخبوها.
الإحساس بوخز كهربائي خفيف عند لمس بعض الأجهزة الكهربائية.
انقطاع المصاهر (الفيوز) بصورة متكررة.
سماع أصوات أزيز صادرة من التوصيلات الكهربائية.
انبعاث رائحة عطب أو احتراق من بعض الأجهزة أو التوصيلات.

## Slide 19: وإليكن بعض تلك العلامات التي تنذر بالخطر :
الأعطال المتكررة الناجمة عن احتراق المصهرات وتوقف عمل قواطع الكهرباء.
الشعور بوخز خفيف عند لمس أي شيء يعمل بالكهرباء.
وميض المصباح ومن ثم انخفاضه.
أصوات الطنين أو الأزيز غير العادية الصادرة من شبكة الكهرباء وخاصة في المصابيح.
انبعاث رائحة احتراق أو أية روائح أخرى من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية.

## Slide 20: للاستخدام الآمن للكهرباء قم بالتالي :
اطفئ التدفئة وأجهزة المطبخ قبل ترك منزلك.
اطفئ الأجهزة الكهربائية دائماً قبل التنظيف.
استعمل الأجهزة المزودة بالقابس ذو الثلاث رؤوس.
ضع غطاء معزول دائماً في المقابس قرب الأرضية.
دع التصليحات والتركيب لكهربائي محترف.
استعمل أجهزة ممتازة ذات نوعية جيدة فقط.
إذا زادت حرارة الجهاز أفصله وخذه للصيانة من قبل محترف.

## Slide 21: وتجنب التالي :
لا تستخدم تمديدات ومقابس غير صالحة - معيبة.
لا تزد تحميل المقابس الكهربائية.
لا تدخل نهايات السلك المكشوفة في مقبس كهربائي.
لا تترك أطفالك لوحدهم قرب أجهزة كهربائية تعمل.
لا تمسس أجهزة كهربائية بالأيادي المبللة.
لا تقف على أرض مبللة بينما تستعمل عدة كهربائية.
لا تدخل أجسام معدنية في مقبس كهربائي.